RAPORT DE ACTIVITATE

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU IALOMITA

2018

CUPRINS

Misiunea  si obiectivele  institutiei pentru anul 2018....…………….3

Raport de activitate a principalelor compartimente ABA Buzau Ialomita:

Inspectia Apelor ………………………………………………………………………4

Avize si Autorizatii…………..……………………………………………………….6

Prognoze Bazinale, Hidrologie și Hidrogeologie .......................7

Situatii de Urgenta.....................................................................9

Gestiune Monitoring şi Protecţia Resurselor de Apă ………………..10

Laboratorul de calitatea apelor………………………………………………..13

Plan de Management Bazinal ..................................................14

Exploatarea si Siguranta Lucrarilor………………………………………...15

Patrimoniu si Cadastru……………………………………………………………16

Promovare si Urmarire Investitii...............................................17

Misiunea  si obiectivele  ABA Buzau Ialomita  pentru anul 2018

În calitate de subunitate a  Administraţiei Nationale "Apele Române", ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU-IALOMITA, reprezintă autoritatea investită cu aplicarea unitară a strategiei naţionale in domeniul gospodăririi resurselor de apă, pe teritoriul spatiului hidrografic Buzau Ialomita .

Obiectivele  strategice  ale  Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita pentru anul 2018 :

- Protectia, conservarea si restaurarea resurselor de apa de suprafata si subterane si a ecosistemelor acvatice, pentru atingerea starii bune a apelor.

- Asigurarea exploatarii in siguranta a lucrarilor din infrastructura Sistemelor de Gospodarire a Apelor, in vederea evitarii intreruperii serviciilor specifice de gospodarire a apelor si a unor calamitati cauzate de fenomene hidro-meteorologice extreme sau accidente la lucrari hidrotehnice.

- Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de gospodarire a apelor corespunzator cerintelor utilizatorilor si beneficiarilor de servicii specifice de gospadarire a apelor, prin alocarea resurselor materiale si umane adecvate.

- Implementarea directivelor si reglementarilor Uniunii Europene in domeniul apelor, conform Directivei Cadru a Uniunii Europene 60/2000.

- Cresterea nivelului calitativ al serviciilor specifice de gospodarire a apelor.

- Mentinerea certificarii Sistemului Integrat de Management la nivelul intregii organizatii, in conformitate cu cerintele standardelor internationale ISO 9001 :2008, ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2008.

- Mentinerea unui Sistem de Control Intern / Managerial prin implementarea standardului de management al riscurilor SR EN 31000:2010 corelat cu Ordinul MFP.946/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Angajarea conducerii la varf in satisfacerea cerintelor si implementarea de actiuni pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului.

- Comunicarea politicii in cadrul organizatiei si constientizarea tuturor angajatilor privind rolul acestora in realizarea politicii si obiectivelor, comunicarea cerintelor de protectie a mediului si a obligatiilor in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale.

- Evaluarea continua a satisfacerii cerintelor clientilor si preocuparea pentru indeplinirea acestora.

- Conformitatea cu legislatia actuala privind protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca si cu alte cerinte aplicabile la care organizatia a aderat.

- Imbunatatirea continua a performantelor de mediu, prevenirea poluarii in activitatile sale.

- Imbunatatirea continua a performantelor de sanatate si securitate ocupationala, asigurarea sanatatii si securitatii in toate locurile de munca prin minimizarea sau eliminarea ricurilor pentru intregul personal, prevenirea ranirii si imbolnavirii profesionale.

Activitatea principalelor compartimente ale Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita  in anul 2018

Inspectia  Bazinala a Apelor

Inspectia Apelor a desfasurat in anul 2018 urmatoarele tipuri de activitati:

Inspectii planificate, realizate conform planului de inspecţii la obiective de tip A si B, pentru verificarea gradului de conformare al acestora la legislatia in domeniul apelor si la actele de reglementare detinute;

Inspectii planificate de tip A : 226 controale la categorii de agenţi economici şi instituţii ale administraţiei publice locale care desfăsoară activităti de :

- extragere a agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de apă şi din terase;

- administrează şi/ sau exploatează MHC-uri;

- administreza si/sau exploatează acumulari/iazuri piscicole şi acumulările şi barajele din categoriile de importanţă C şi D;

- administreza si/sau exploatează iazuri de decantare, depozite deseuri, halde steril;

- deţin instalaţii aflate sub incidenţa  Directivei IED ;

- administreza si/sau exploatează instalatii de alimentare cu apa centralizata si instalatii de epurare  a apelor uzate precum si verificarea planului de implementare pentru Directiva 91 / 271 / CEE privind epurarea apelor uzate in localitatile cu > 50.000 l.e;

- administrează poduri, subtraversari si cai ferate ( verificarea tehnica si de reglementare a sectiunilor de curgere si afuiere);

- in vederea identificarii de noi folosinte subterane ( foraje, drenuri, captari de izvoare, etc.)

Inspectii planificate de tip B : 504 controale la categorii de agenţi economici şi instituţii ale administraţiei publice locale care desfăsoară activităti de :

- administreza si/sau exploatează instalatii de alimentare cu apa centralizata si instalatii de epurare pentru evacuari de ape uzate de la aglomerari umane cu incarcare cuprinsa intre 2000 e.l. si 50000 e.l. conform actelor normative pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (Directiva 91/271/EC privind epurarea apelor uzate urbane) ;

- administreza si/sau exploatează folosintele de apa care genereaza ape uzate industriale >240 kg CBO5/zi evacuate in receptorii naturali, (Directiva 91/271/EC privind epurarea apelor uzate urbane), enumerate in actele normative;

- de depozitare, recuperare si procesare deseuri periculoase cu capacitati <10t/zi (Directiva 91/689/EEC privind deseurile periculoase);

- altele decat cele care au fost clasificate conform criteriilor care raspund Directivelor UE sus mentionate si care sint stabilite anual de catre Directorul Administratiei Bazinale a Apelor;

Inspectii tematice  – inspectii realizate la obiective de tipul A si tipul B, pentru verificarea gradului de conformare al obiectivelor controlate la legislatia in domeniu, care se desfasoara dupa o metodologie si pe o perioada de timp stabilite de  Ministerul Apelor si Padurilor.

-  48 controale la MHC si CHE;

- 79 controale la categorii de agenţi economici şi instituţii ale administraţiei publice locale care desfăsoară activităti de extragere a agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de apă şi din terase, inclusiv statii de spalare si sortare a agregatelor minerale;

- 137 controale de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şanţuri şi rigole în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari;

- 53 controale la categorii de agenţi economici care administrează sau exploatează acumulari/iazuri piscicole şi acumulările şi barajele din categoriile de importanţă C şi D;

- 162 controale pentru constatarea şi urmărirea măsurilor impuse prin actele de reglementare şi procesele verbale de constatare la agenţii economici şi/sau instituţii ale administraţiei publice locale care deţin instalaţii de captare, tratare si distribuţie a apelor cat si statii de epurare a apelor uzate;

- 94 controale la categorii de agenti economici şi/sau instituţii ale administraţiilor publice locale care deţin instalaţii aflate sub incidenta Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale;

- 3 controale la agenti economici/institutii ale autoritatilor publice centrale sau locale care administreaza traversari cursuri de apa ( poduri, podete sau CF).

- 10 controale la agenti economici/institutii ale autoritatilor publice centrale sau locale care administreaza si/ sau exploateaza  iazuri de decantare, depozite deseuri, halde steril;

- 7 controale la agenti economici/institutii ale autoritatilor publice centrale sau locale care administreaza sau exploateaza surse subterane (foraje, drenuri, captari de izvoare);

- 137 controale-alte situatii (unitati care nu se incadreaza in nicio situatie de mai sus).

Inspectii neplanificate :

- inspectii realizate la toate tipurile de folosinte de apa si/sau activitati pentru verificarea  existentei eventualelor probleme si impunerea de masuri, termene si responsabilitati de indeplinire a masurilor, pentru stoparea actiunilor care au condus la neconformitati cu cerintele legale;

- inspectii de investigare a unor incidente sau accidente care au avut un impact semnificativ asupra resurselor de apa care urmaresc urmatoarele aspecte:

- clarificarea cauzelor evenimentului si a impactului produs asupra resurselor de apa, a responsabilitatilor legate de producerea evenimentului, a consecintelor si, dupa caz, pentru transmiterea concluziilor altor autoritati, in vederea aplicarii unor sanctiuni;

-  impunerea de masuri de remediere utilizatorilor de apa sau activitatilor in cauza, in scopul limitarii impactului asupra resurselor de apa;

- impunerea de masuri pentru prevenirea unor accidente sau incidente viitoare cu impact negativ asupra resurselor de apa;

- aplicarea de sanctiuni contraventionale, dupa caz;

- verificarea masurilor luate de utilizatorul de apa sau a activitatii, pentru limitarea impactului si remediere

Inspectii neplanificate:

- 30 controale pentru verificarea respectarii actelor de reglementare, pentru proiecte noi sau activitati noi;

- 51 controale ca urmare a unor autosesizari;

- 81 controale pentru rezolvarea unor reclamatii;

- 19 controale pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra apelor;

- 38 controale cu alte autoritati;

- 105 controale alte situatii.

Sanctiuni contraventionale si sesizari catre organele de cercetare penala:

- au fost aplicate 70 de sanctiuni contraventionale din care 60 sub forma de avertisment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           si 10  amenzi in valoare totala de 520.000 RON la agenti economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Administratiei Bazinale de Apa Buzau – Ialomita;

-   a fost transmisa 1 sesizare catre organele de cercetare penala .

#### Avize si Autorizatii

Principalele activităţi specifice privind amenajarea bazinelor hidrografice, desfasurate la nivelul Serviciilor „Avize - Autorizaţii” din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Buzau - Ialomita in  anul 2018, au fost urmatoarele:

- Verificarea condiţiilor pentru respectarea Schemelor directoare ale bazinelor           hidrografice si coordonarea executiei proiectelor, lucrarilor si constructiilor noi in acest scop;

- Corelarea lucrărilor şi activităţilor desfăşurate pe ape sau în legatură cu acestea cu prevederile Schemelor directoare ale bazinelor hidrografice;

- Desfasoara activitatea de reglementare din punctul de vedere al gospodăririi apelor a folosinţelor de apă (elaborare si emitere avize de gospodărire a apelor, transferuri de avize de gospodarire a apelor, modificari de avize de gospodarire a apelor, avize de amplasament, autorizaţii de gospodărire a apelor, transferuri de autorizatii de gospodarire a apelor, transferuri de autorizatii de gospodarire a apelor, permise de traversare, notificări pentru începerea execuţiei, notificări pentru punerea în funcţiune, referate tehnice de specialitate, etc.): 862 autorizaţii de gospodărire a apelor, 541 avize, 3 avize de amplasament, 115 notificări pentru începerea execuţiei si 141 notificări pentru punerea în funcţiune.  In anul 2018, s-au emis 3 permise de traversare.

- Acordarea a 32 consultante tehnice in vederea elaborarii documentatiilor tehnice pentru obtinerea actelor de reglementare in domeniu;

- Desfasoara activităţi de îndrumare şi control ale folosinţelor de apă;

- Serviciul Avize, autorizatii din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Buzau – Ialomita desfăşoară acţiuni de îndrumare şi control la Sistemele de Gospodărire a Apelor din subordinea Administratiei Bazinale privind emiterea de către acestea a actelor de reglementare din competenţa lor: referate tehnice, avize, autorizaţii, notificări şi permise de traversare;

- Facilitarea participării utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului în luarea deciziilor privind gospodărirea apelor;

- Participarea la activităţile de reglementare ale Comisiilor de Avizare Tehnică din cadrul Agenţiilor de Protecţia Mediului Buzău, Braila, Calarasi, Dambovita, Ialomita, Prahova;

- Participarea la dezbaterile publice organizate de Agenţiile de Protecţia Mediului şi beneficiari privind promovarea şi funcţionarea unor obiective de importanţă publică.

Prognoze Bazinale, Hidrologie și Hidrogeologie

A – Hidrometrie

În anul 2018 s-a executat programul de observații și măsurători la un număr de 56 de stații hidrometrice de râu (dintre care 5 cu studiu de nivel, 30 cu niveluri și debite lichide și 21 cu niveluri, debite lichide și debite solide), 11 stații hidrometrice de lac, 8 stații evaporimetrice (6 de interfluviu și 2 de lac), 53 posturi pluviometrice, 28 secțiuni satelit, 24 folosințe, 10 izvoare și 5 platforme de zăpadă (nivometrice).

- La stațiile hidrometrice de râu s-au realizat 37960 citiri la miră și 2393 determinări de debite lichide în situații normale (ape mici și medii), respecctiv 1888 citiri la miră și 221 determinări de debite lichide în situații cu ape mari (viituri). S-au realizat câte 34310 de măsurători ale temperaturii aerului, respectiv 33923 ale temperaturii apei. Au fost efectuate 48 de recoltări de probe pentru granulometrie și 3791 de recoltări probe aluviuni in suspensie. S-au realizat 218 profile transversale la stațiile hidrometrice.

- La posturile pluviometrice s-au realizat 35040 de măsurători ale precipitațiilor lichide și solide.

- În secțiunile satelit s-au efectuat 336 de măsurători de debite de apă.

- La folosințe s-au realizat 240 de măsurători de debite lichide, din care 72 la folosințele siste-matice și 168 la cele expediționare.

- La izvoare s-au realizat 120 de măsurători de debite lichide și 48 de măsurători ale temperaaturii apei.

- La stațiile hidrometrice de lac au fost efectuate 8030 de citiri la miră și 240 de măsurători ale debitelor defluente.

- La stațiile evaporimetrice s-au realizat 78080 de măsurători, din care 58560 la cele de inter-fluviu și 19520 la cele de lac.

- În stațiile nivometrice (platformele de zăpadă) s-au realizat 405 de măsurători ale grosimii zăpezii și 95 de determinări ale densității zăpezii și implicit a rezervei de apă din stratul de zăpadă.

B – Executare profile transversale conform DCA 2000/60

În anul 2018 s-au realizat în total 125 de profile transversale, după cum urmează:

– 10 profile pe fluviul Dunărea (Brațul Borcea) în zona Stelnica - Bordușani;

– 3 profile pe r. Ialomița în zona Târgoviște, respectiv Cojasca-Cătunu;

– 1 profil pe pr. Sticlărie în zona localității Gura Vulcanei;

– 1 profil pe r. Cricovul Dulce în aval de I.L. Caragiale;

– 6 profile pe r. Prahova, în zona Zalhanaua - Stăncești;

– 2 profile pe r. Zamora, amonte de confluența cu r. Prahova;

– 1 profil pe r. Drajna în aval de Cerașu;

– 2 profile pe r. Mislea, în zona Cocorăștii Mislii și 1 profil de Doftăneț;

– 1 profil pe r. Dâmbu în zona podului rutier Goga;

– 3 profile pe pr. Ghighiu în zona Rîfov;

– 1 profil pe pr. Rece în zona Cotâmboaica;

– 2 profile pe izv. Dulce, afluent al pr. Sărata;

– 1 profil pe pr. Matița și 2 profile pe pr. Bălțești, și 2 profile pe Sărățel în bazinul Cricovului Sărat;

– 15 profile pe r. Buzău, din care 3 în zona Sita Buzăului – Zăbrătău, 3 în zona Pătârlagele – Cislău, 4 în zona Mâgura - Pârscov și 5 în zona Vadu Pașii - Săgeata;

– 2 profile pe r. Cașoca, afluent al Buzăului în zona Vilei Cașoca;

– 2 profile pe pr. Milea, afluent al r. Bâsca Mare;

– 1 profil pe r. Bâsca Chiojdului (în dreptul podului rutier dintre Cătina și Valea Cătinei);

– 5 profile pe r. Stâmnic, afluent al Bâsca Chiojdului în zona satului Valea Anei;

– 2 profile pe r. Slănic (Buzău), în dreptul confluenței cu Homocioaia;

– 5 profile pe r. Bălăneasa, pe cursul inferior;

– 2 profile pe pr. Roata, afluent al Bălănesei;

– 5 profile pe r. Câlnău, în zona Racovițeni – Petrișoru și Potârnichești;

– 4 profile pe pr. Sinești (afluent al Văii Boului), în zona podului liniei de cale ferată dintre Buzău și Râmnicu Sărat;

– 2 profile pe r. Siret la vărsarea în Dunăre;

– 41 profile pe r. Călmățui între Cireșu și Însurăței.

În anul 2018, stațiile hidrologice au avut planificate executarea a câte 4 profile transversale la fiecare din cele 51 de stații hidrometrice cu nivel și debit. Au fost ridicate toate cele 204 profile, câte 4 la fiecare stație hidrometrică.

C – Ridicări topobatimetrice

Pentru anul 2018 au fost planificate ridicări topobatimetrice pentru Acumulările Paltinu (jud. Prahova) și Gurbănești (jud. Călărași). În anul 2018 au fost executate măsurătorile batimetrice la ambele acumulări, urmând a fi întocmite studiile pentru acestea.

D – Activităţi de îndrumare şi control la staţiile şi compartimentele hidrologice, respectiv staţiile hidrometrice.

În anul 2018 au fost efectuate, în conformitate cu programele de activitate, controale trimestriale la toate staţiie hidrologice.

În intervalul 19-22.02.2018 a avut loc expertiza (analiza si validarea împreună cu specialiştii INHGA a studiilor hidrometrice pentru annul 2016), iar în data de 14.05.2018 a avut loc expertiza hidrogeologică (analiza si validarea împreună cu specialiştii INHGA a studiilor hidrogeologice). Până la data de 13.04.2018 au fost definitivate studiile hidrometrice de către staţiile hidrologice şi predate  Serviciului hidrologie.

În perioada 16.04-09.05.2018 a fost realizată validarea şi definitivarea studiilor hidrometrice la nivelul Serviciului Prognoze Bazinale, Hidrologie și Hidrogeologie. În acelaşi interval a fost întocmit anuarul pentru anul 2017 şi au fost realizate două rapoarte către INHGA, unul privind viiturile şi cel de-al doilea fenomenele de secare din cursul anului 2017.

Toate aceste studii şi rapoarte au fost predate către INHGA în data de 10.05.2018.

E  -  Hidrogeologie

În cursul anului 2018 s-au efectuat 40144 măsurători manuale de Np şi 5316 măsurători de adâncime la foraje, lucrări care au fost executate de către muncitorii hidrometrici, agenţii hidrotehnici, PFA-uri şi responsabilii cu activitatea de hidrogeologie de la Stațiile / Comp. Hidrologice teritoriale (expediţionar). S-au mai executat 3475 măsurători manuale de temperatură a apei în foraje şi 264  măsuratori de T° şi Q la cele 11 izvoare hidrogeologice.

În anul 2018, în forajele reţelei hidrogeologice au funcţionat 129 de senzori (cu antenă şi transmisie zilnică GPRS sau cu descărcare lunară a datelor. Senzorii au efectuat pe parcursul anului 55959 măsuratori de nivel piezometric şi 55959 măsuratori de temperatură a apelor subterane.

În 2018 au fost transmise 557 de mesaje cu nivelurile piezometrice de la forajele cuprinse în Buletinele hidrogeologice lunare ale I.N.H.G.A. București. S-au efectuat si masuratori expeditionare in forajele de adincime : 4 masuratori de Np si 26 masuratori de Q artz.

Au fost recoltate din forajele Reţelei hidrogeologice 442 probe de apă pentru analizele fizico – chimice.

F – Desnisipări si Pompări experimentale la foraje

În cursul anului 2018 au fost efectuate lucrări de desnisipare la 56 de foraje (din care 45 de foraje ale A.B.A. Buzau – Ialomița și 10 foraje pentru A.B.A. Dobrogea – Litoral) şi pompări în trepte la 25 foraje (acolo unde debitele şi coloanele de apă din foraje au permis acest lucru).

G – Studii terţi – valoric

În anul 2018 s-a întocmit un număr de 93 de studii pentru terţi.

Situatii de Urgenta

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Buzau-Ialomita, activitatea de Dispecerat şi Situatii de Urgenta – Inundatii, Seceta, Poluare, este reglementată în principal de Ordinul Comun al MAI / MMP – nr.1422/192/2012 – REGULAMENT privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, fiind o activitate cu flux continuu.

- Legea apelor nr. 107 din 1996 (cu modificarile si completarile ulterioare);

- Ordinul comun nr. 1422/192 din 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;

- Hotararea nr. 1286 din 2004 privind aprobarea Planului general de masuri preventive pentru evitarea si reducerea efectelor inundatiilor;

- Legea nr. 15 din 2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004  privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

- Ordinul comun nr. 3403/245 din 2012 pentru aprobarea aprobarea procedurii de codificare a informarilor, atentionarilor si avertizarilor meteorologice si hidrologice;

- Hotararea nr. 846 din 2010 pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung.

In anul 2018, Compartimentul  Situatii de Urgenta – Inundatii, Seceta, Poluare din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Buzau -Ialomita a desfasurat urmatoarele activitati:

- Intocmirea Planului de Aparare Impotriva inundatiilor, gheturilor, secetei hidrologice, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale pe cursurile de apa al bazinului hidrografic Buzau – Ialomita, pentru perioada 2018 – 2021.

- Derularea activitatii de achizitionare materiale, obiecte de inventar si mijloace fixe, conform Normativului cadru, Anexa nr.12 la Ordinul comun MMP/MAI nr.1422/192/2012 si listelor aprobate.

- Propuneri pentru anul 2019 privind completarea stocului de aparare cu materiale si mijloace de aparare, in functie de deficitul rezultat din aplicarea Normativului cadru Anexa nr.12 la Ordinul comun MMP/MAI nr.1422/192/2012.

- In conformitate cu prevederile "Planului principalelor activitati ale Comitetului Ministerial pentru Situatii de Urgenta pentru anul 2018", aprobat de catre Ministrul Apelor si Padurilor si a Programului exercitiilor de simulare a producerii de inundatii pentru verificarea modului de functionare a fluxului informational meteorologic si hidrologic de avertizare-alarmare a populatiei, in perioada 13 - 15 iunie 2018 s-a organizat exercitiul de simulare a inundatiilor in bazinul hidrografic Buzau, de pe teritoriul SGA Buzau si SGA Braila.

- In conformitate cu prevederile H.G. nr.20/2017 privind organizarea si functionarea MAP, ale Ordinului MMP/MAI nr.1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului prinvind gestionarea situatiilor de urgenta, si ale Programului principalelor actiuni ale CLSU pentru anul 2018, MAP si ANAR, a organizat in perioada 17 septembrie – 30 noiembrie 2018, actiunea de verificare a starii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, de pe raurile interioare si de la Dunare, indiferent de detinator, la nivelul fiecarui judet, de pe teritoriul ABA Buzau-Ialomita:

- inventarierea punctelor critice la nivelul fiecărui S.G.A., inclusiv cele semnalate de autorităţile publice locale, pe cursurile de apă și la construcţiile hidrotehnice din raza de activitate a ABA Buzau-Ialomita.

- inventarierea stocurilor de aparare la nivelul fiecarui SGA si la nivel de CLSU.

- Activitatea permanentă de actualizare şi completare a Planului de apărare bazinal, ca urmare a modificărilor de date specifice.

- Participarea la instruirea si pregatirea personalului Formatiilor de Interventie Rapida, din cadrul  SGA Ialomita, SGA Prahova si SGA Buzau, cu utilaje si echipamente din dotarea Centrelor de Interventie Rapida.

Serviciul Gestiune, Monitoring si Protectia Resurselor de Apa

# Principalele atributii ale Serviciului Gestiune, Monitoring si Protectia Resurselor de Apa sunt:

- gospodarirea unitara a resurselor de apa de suprafata si subterane si protectia acestora impotriva epuizarii si degradarii;

- organizarea retelei de observatii si masuratori privind monitoringul integrat al apelor prevazut de Directiva Cadru si de celelalte Directive Europene pentru: subsistemul râuri, subsistemul lacuri, subsistemul ape subterane si subsistemul ape uzate, monitorizându-se mediile apa, biota si sedimente;

- stabilirea necesarului si cerintei de apa pentru situatii hidrologice normale si, respectiv deficitare precum si serviciile de gospodarirea apelor in functie de anumite criterii tehnice si de solicitarile utilizatorilor. Stabileste si alte cerinte pentru respectarea prevederilor legislatiei in domeniul gospodaririi apelor;

- elaborarea Planurilor de folosire a apei in perioadele hidrologice normale pentru spatiul hidrografic Buzau - Ialomita;

- elaborarea si urmarirea aplicarii Planurilor de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare pe bazine hidrografice, precum si coordonarea elaborarii de catre utilizatorii de apa a Programelor de restrictii in alimentarea cu apa in caz de seceta;

- Organizarea Subsistemului de alarmare pentru poluari accidentale, urmarirea  si combaterea efectelor lor;

- Monitoringul resurselor de apa de suprafata si subterane – prelucrarea si validarea datelor obtinute si urmarirea influentei evacuarilor de ape uzate asupra receptorilor naturali;

- Prognoze in legatura cu calitatea resurselor de apa de suprafata si subterane, la nivel de bazin hidrografic;

- Fundamentarea contractarii serviciilor de gospodarire a apelor la utilizatorii de apa in functie de tipul folosintei, de prevederile actului de reglementare, de volumul serviciilor specifice de gospodarirea apelor; emiterea Anexelor 1, 2 si 3 la Abonamentul Cadru de utilizare/ exploatare.

- Urmareste incadrarea in limitele admise, conform anexei nr. 3 la Abonamentul Cadru de utilizare/ exploatare, a apelor uzate epurate evacuate de folosintele de apa in receptori naturali.

- Indruma activitatea de aplicare a penalitatilor desfasurata la nivelul ABA Buzau – Ialomita; tine evidenta la nivel bazinal a penalitatilor aplicate utilizatorilor de apa, conform prevederilor legale.

- Coordoneaza activitatea de evaluare a impactului activitatilor umane si industriale asupra starii apelor de suprafata si a apelor subterane si a riscului neatingerii “starii bune” a apelor sau a potentialului ecologic “bun”.

- Desfasoara orice alte activitati sau servicii necesare realizarii obiectului principal de activitate.

Principalele lucrari elaborate in anul 2018 in cadrul Serviciului Gestiune, Monitoring si Protectia Resurselor de Apa au fost:

- Sinteza Anuala privind Protectia Calitatii Apelor in spatiul hidrografic Buzau – Ialomita pentru anul 2017:

In urma evaluarii analizelor de laborator, s-a determinat starea ecologica/potentialului ecologic pentru 64 corpuri de apa de tip rau (48 corpuri de apa naturale si 16 corpuri de apa puternic modificate0 si 23 corpuri de apa de tip lac (5 lacuri naturaole si 8 lacuri de acumulare).

Astfel, incadrarea din punct de vedere ecologic a corpurilor de apa de suprafata este urmatoarea:

-pentru corpurile de apa de tip rau:

-22 corpuri de apa si-au atins obiectivul de mediu stabilit de catre Directiva Cadru apa - starea buna/potential bun;

-41 corpuri de apa se incadreaza in stare moderata/ potential bun;

-1 corp de apa se incadreaza in stare slaba.

-pentru corpurile de apa de tip lac:

-5 corpuri de apa - lacuri naturale monitorizate s-au incadrat astfel: stare ecologica buna – 1 corp de apa si stare ecologica moderata  - 4 corpuri de apa, starea moderata fiind data de elementele suport.

-8 corpuri de apa - lacuri de acumulare monitorizate s-au incadrat astfel: 2 – potential ecologic maxim; 4 – potential bun; 2 – potential moderat.

De asemenea, a fost evaluata starea chimica a celor 18 corpuri de apa delimitate la nivelul spatiului hidrografic Buzau – Ialomita. Astfel, pentru 16 corpuri de apa subterana starea chimica este buna, iar pentru restul de 2 starea chimica este slaba.

- Planul de folosire a apei in perioadele hidrologice normale si de evacuare a apelor uzate (balanta apei): realizat an 2017, realizat semestrul I 2018, propus an 2019.

Astfel,  pentru desfasurarea activitatii folosintelor de apa amplasate in spatiul hidrografic Buzau – Ialomita, in anul 2017 s-a captat un volum de apa de cca 510 mil mc, acesta asigurandu-se din fluviul Dunarea, rauri intyerioare si din subtera. Volumul de apa evacuat a fost de cca 91 mil mc

Pentru anul 2019, volumul de apa prevazut a fi captat de catre folosintele de apa este de cca 488 mil mc, iar cel evacuat este de cca 89 mil mc.

- Manualul de Operare al laboratoarelor de calitate a apei (la nivel de laborator/A.B.A.) pentru anul 2019.

Pentru evaluarea din punct de vedere ecologic a corpurilor de apa de suprafata s-au propus spre monitorizare 90 de sectiuni de rau si 43 de sectiuni pe lacuri naturale si de acumulare, iar pentru determinarea starii chimice a corpurilor de apa subterana adminístrate de ABA Buzau – Ialomita si a Administratiilor Bazinale limítrofe s-au propus spre monitorizare 235 foraje.

Alte lucrari si rapoarte realizate in anul 2018 in cadrul cadrul Serviciului Gestiune, Monitoring si Protectia Resurselor de Apa au fost:

- Raportari EIONET privind starea mediului (emisii de poluanti in apele de suprafata);

- Anuarul privind Caracterizarea si Gospodarirea Apelor;

- Raportul tehnic privind Gospodarirea Apelor Subterane;

- Planul de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare – Anexa 16;

- Ancheta Statistica privind Colectarea, Prelucrarea si Furnizarea Informatiilor referitoare la Apele Uzate;

- Planul de prevenire si de combatere a efectelor poluarilor accidentale;

- Fisele cadru de gospodarire a apelor;

- Raportul privind penalitatile alicate si incasate pentru abaterile de la prevederile reglementateprin depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzare evacuate in receptori naturali.

Laboratorul de calitatea apelor Buzau

Laboratorul de calitatea apelor Buzau este acreditat in sistem multi-site de catre RENAR, conform Certificatului de acreditare LI 464. In cadrul multi-site-ului, LCA Buzau este laborator central, coordonator al laboratoarelor din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita.

Sistemul de management multi-site proiectat si implementat in laboratoarele ABA Buzau-Ialomita este documentat in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 17025:2005, in acord cu regulamentele si politicile RENAR si cu ale autoritatilor de reglementare. Documentele interne (Manualul calitatii, Procedurile generale) tin cont de cerintele de autoritatilor de reglamentare si de cerintele ANAR. Manualul calitatii si Procedurile generale de laborator sunt elaborate si revizuite in cadrul LCA Buzau de managerul calitatii la nivel de bazin si sunt difuzate si implementate in toate laboratoarele din cadrul bazinului.

Laboratoarele din cadrul ABA Buzau-Ialomita au fost reacreditate in luna decembrie 2018, asa cum reiese din Certificatul de acreditare emis in data de 03.12.2018, cu valabilitate pana la data de 25.11.2022. Laboratorul Buzau au obtinut reacreditarea domeniului de incercari fizico-chimice si biologice si acreditarea initiala pentru determinarea fitobentosului, incercari propuse pentru acreditare in Lista domeniilor pentru care se solicita acreditarea LI nr 8416/31.05.2018 indeplinind astfel obiectivul pe care si l-a propus in anul 2018.

Activitatea Laboratorului Buzau consta in prelevarea probelor si determinarea de indicatori fizico –chimici si  biologici pentru ape de suprafata (rauri si lacuri), ape din sectiuni pentru monitorizarea alimentarilor cu apa potabila (captari), ape subterane si ape uzate (reziduale) si deasemenea determinari chimice din sediment (rauri, lacuri).

Laboratorul dispune de personal calificat, echipamente adecvate, etalonate si  verificate metrologic, sticlarie volumetrica etalonata, materiale de referinta, reactivi, astfel incat sa  satisfaca cerintele clientilor si sa furnizeze rezultate de incredere.

In cursul anului 2018, in cadrul Programului de monitorizare nationala s-au analizat un numar total de 12564 determinari din care 5269  determinari din subsistemul rauri, 595 determinari din subsistemul lacuri, 3346 probe de ape uzate si 3354 probe de ape subterane.

LCA Buzau a participat in anul 2018 la scheme PT in acord cu politica, furnizate de provideri acreditati SR EN ISO/CEI 17043:2010, astfel:

-  Rolab IC (acreditat RENAR certificat nr. IC 008/13.10.2016) schema SIC-MED-APA-03/2017-2018 (schema restanta din 2017), incercari verificate: Amoniu, Azotit, Azotati, Fosfati,  Fosfor total, Azot total). In cadrul schemei au fost verificate doua concentratii pentru fiecare incercare chimica. Laboratorul a obtinut rezultate satisfacatoare, scor Z < I2I la toate incercarile si concentratiile verificate.

-exercitii de comparare interlaboratoare organizate de ANAR pentru o serie de parametrii biologici:

-  determinarea clorofilei a - exercitiu de comparare interlaboratoare desfasurat in perioada 18.04-03.05.2018 pe o proba de apa de suprafata prelevata din lacul Snagov.  In cadrul exercitiului laboratorul a obtinut performanta satisfacatoare, scor Z = - 0,3

-  determinarea fitoplanctonului – exercitiu de comparare interlaboratoare desfasurat in perioada 18.04-15.06 in bazinul hidrografic Arges – Vedea. In cadrul exercitiului laboratorul a obtinut performante satisfacatoare , scor Z < I2I la toti indicii masurati: numar de taxoni, densitate totala, biomasa totala.

- determinarea fitobentosului - exercitiu de comparare interlaboratoare planificat pentru anul 2018 prin Planul de participare la PT/ILC/comparari interlaboratoare. Exercitiul a inceput in perioada 24.09-15.01.2019 (prelevare si analiza proba) si  se afla in curs de desfasurare, laboratorul tocmai a transmis rezultatele obtinute in timpul analizei; exercitiul se afla in acest moment in etapa de evaluare a rezultatelor.

Plan de Management Bazinal

Pentru anul 2018 au fost prevăzute și realizate activități privind implementarea Directivei Cadru privind Apa 2000/60/EC (DCA) și a celorlalte directive europene din domeniul apei, cu referire la :

Actualizarea anuală a Registrului Zonelor Protejate (RZP) din spațiul hidrografic Buzău-Ialomița (actualizarea RZP pentru anul 2018);

Contributia ABA Buzău-Ialomița la “Situația conformării aglomerărilor umane cu mai mult de 10000 locuitori echivalenți cu cerințele Directivei 91/271/CEE a Consiliului privind epurarea apelor uzate urbane” (noiembrie-decembrie 2018);

Contribuția ABA Buzău-Ialomița la raportarea catre Comisia Europeană a cerințelor Art. 15 și 17 ale Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane (februarie-aprilie 2018);

Participarea la organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Mondiale a Apei (22 martie 2018) și Zilei Internaționale a fluviului Dunărea (29 iunie 2018);

Contribuția ABA Buzău-Ialomița la elaborarea raportului semestrial privind „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane și a capacităților în execuție puse în funcțiune” în cadrul procesului de implementare a prevederilor Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane – semestrul I și II);

Monitorizarea, evaluarea și elaborarea raportului interimar către Comisia Europeană a stadiului implementării programelor de măsuri (programele de măsuri - parte componentă a Planului de management actualizat al spațiului hidrografic Buzău-Ialomița) în conformitate cu cerințele art.11 al Directivei Cadru Apă 2000/60/CE – 22 decembrie 2018, cu referire la urmărirea progreselor privind implementarea măsurilor de reducere a efectelor presiunilor exercitate de aglomerările umane, activitățile industriale, activitățile agricole și alterări hidromorfologice aferente Planului de Management actualizat;

Actualizarea bazei de date privind inventarul emisiilor, descărcărilor și piederilor de substanțe prioritare pentru perioada 2015-2017, în vederea realizării contribuțiilor privind derularea implementării prevederilor Directivei 2013/39/UE de modificare a Directivei 2000/60/CE și a Directivei 2008/105/CE în ceea ce privește substanțele prioritare din domeniul apei;

Contribuția ABA Buzău-Ialomița la realizarea „Raportului privind programul preliminar de măsuri pentru noile substanțe prioritare prevăzute în Directiva 2013/39/UE” (noiembrie-decembrie 2018);

Contribuția ABA Buzău-Ialomița la realizarea activităților propuse în Planul de acțiuni pentru îndeplinirea la nivelul județelor aferente spațiului hidrografic Buzău-Ialomița a Programului de guvernare 2018-2020 – raportare trimestrială, Planul Local de Acțiune pentru Protecția Mediului și Planului Regional pentru Protecția Mediului (martie, iunie, septembrie și decembrie 2018);

Contribuția Biroului la actualizarea sistemului de monitoring al corpurilor de apă de suprafață – prin analiza și propunerea reproiectării rețelei și a programelor de monitorizare a apelor de suprafață în conformitate cu cerințele DCA (noiembrie-decembrie 2018);

Participarea la ședințele Comitetului de Bazin Buzău-Ialomița în calitate de membri ai Secretariatului Comitetului de Bazin Buzău-Ialomița/reprezentanți ai ABA Buzău-Ialomița (în funcție de programarea ședințelor);

Realizarea de hărți tematice (în format GIS) la solicitarea altor compartimente din cadrul ABA Buzău-Ialomița (permanent);

Participare la ședintele Comisiei Tehnico - Economice (C.T.E.) din cadrul ABA Buzău-Ialomița (permanent);

Participarea la acțiuni și elaborarea de puncte de vedere/informări solicitate de alte compartimente din cadrul A.B.A. Buzău-Ialomița, A.N.A.R. București și alte instituții (INHGA, A.P.M., A.R.P.M., prefecturi, consilii județene, primării, agenți economici, custozi/administratori ai ariilor naturale protejate, etc) – permanent;

Participarea la administrarea portalului intern și extern (WIMS, website) –permanent;

Participarea la seminarii, conferințe și instruiri având ca temă implementarea DCA și a celorlalte directive europene din domeniul apei – permanent.

Exploatarea si Siguranta Lucrarilor

In cursul anului 2018 s-a asigurat desfasurarea in bune conditii a activitatii de exploatare a constructiilor hidrotehnice, inclusiv a echipamentelor, utilajelor, instalatiilor si constructiilor aferente, precum si intretinerea cursurilor de apa si a bornelor cadastrale aflate in administrare.

Principalele lucrari prevazute a se executa in aceasta perioada au fost: lucrari de exploatare, intretinere si reparatiii in conformitate cu PGA 2018 aprobat de A.N.Apele Romane.

Principalele activitati desfasurate la nivelul serviciului exploatare :

- avizarea documentatiilor de executie pentru lucrarile de exploatare, intretinere, reparatii, intretinere cursuri de apa cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli;

- verificarea lunara a realizariii din punct de vedere calitativ si cantitativ  in  conformitate cu normativele in vigoare a PGA pentru fiecare S.G.A in parte;

- asigurarea cu materiale necesare realizarii lucrarilor programate;

- personalul tehnic din cadrul serviciului  exploatare a verificat  executia lucrarilor in teren si a participat la receptia lucrarilor;

- verificarea la teren in vederea solutionarii sesizarilor referitoare la puncte critice pe cursurile de apa;

- intocmirea rapoartelor de sinteza UCC la principalele acumulari: Siriu, Paltinu,Maneciu, Dridu,Bolboci, Pucioasa, Gurbanesti, Frasinet etc., si urmarirea realizarii masurilor dispuse prin Rapoartele Deciziii ale Comisiei UCC

- urmarirea comportarii constructiilor din administrare

- verificat  lucrarile hidrotehnice din administrare dupa evenimente si situatii exceptionale (seisme, ape mari, avarii) ;

- intocmirea  raportul  geo-minier trimestrial privind exploatarea namol terapeutic pentru lac Amara;

- intocmirea si revizuirea/verificarea regulamentelor de exploatare si a Conventiilor de exploatare la lucrarile din administrare;

- intocmirea lunar a propunerii de  program  de exploatare la lacurile din administrare si  raportarea lunara privind realizarea acestuia

- intocmirea raportul anual de exploatare a principalelor lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Buzau-Ialomita;

- asigurarea secretariatului CTE al A.B.A Buzău – Ialomiţa

- asigurarea secretariatului Comisiei Muntenia Est

Patrimoniu si Cadastru

Activitatea de cadastrul apelor desfasurata in anul 2018 :

-actualizarea bazei de date WIMS modul HydroMap cu incarcarea datelor anuale pentru anul 2017, pentru obiectivele cadastrale care au dinamica

- a continuat actiunea de introducere a coordonatelor STEREO ‘70 pentru obiectivele punctiforme (foraje, borne ax cadastral ) in urma deplasarii la teren si a stabilirii acestora cu ajutorul GPS-ului iar pentru obiectivele cadastrale liniare sau poligonale (diguri sau lacuri naturale, acumulari ) s-a colaborat cu responsabilul GIS din cadrul unitatii in vederea stabilirii limitelor acestora pe harta georeferentiata aferenta ABA ;

-furnizarea de  informatii si date din evidenta cadastrala la solicitarile interne si terti ;

-elaborarea Sintezei cadastrale pentru anul 2017 ;

- instruirea responsabililor de cadastru de la nivelul SGA-urilor privind utilizarea aplicatiei WIMS - modul HydroMap, incheindu-se procese verbale de instruire (F-T-3), de fiecare data  cand au aparut noi versiuni de lucru ;

-efectuarea de controale in teren la obiectivele cadastrale reactualizandu-se datele din banca de date si  incheindu-se procese verbale de control F-PC-6 ;

Activitatea de patrimoniu desfasurata in cursul anului 2018:

- reactualizarea  inventarului bunurilor din domeniul public al statului in functie de intrarile/iesirile de bunuri in urma receptionarii sau trecerii in domeniul privat in vederea casarii, valorificarii   unor bunuri imobile, in conformitate cu  procedura de lucru de evidenta a patrimoniului PL 49

-s-a actualizat si inaintat la A.N.Apele Romane  Situatia scriptica a Patrimoniului Public al Statului  aflat in administrarea A.B.A. Buzau-Ialomita ;

- a fost intocmita inventarierea bunurilor imobile apartinand Patrimoniului Privat al Statului si a fost depus Formularul P4000- Inventarul bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii  aferent anului 2017,  in conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr.668/2014

- s-a actualizat si inaintat la AN Apele Romane lista cuprinzand propuneri de trecere din patrimoniul public in patrimoniul propriu in vederea casarii pentru bunurile stabilite in urma inventarierii din anul 2017

- s-a asigurat suport tehnic pentru inscrierea in carte funciara a terenurilor apartinand domeniului public al statului aflate in administrarea A.N.Apele Romane – ABA Buzau Ialomita, in cadrul programului national PNCCF si a altor proiecte desfasurate de terti

- s-a asigurat suportul tehnic pentru desfasurarea procedurilor privind privind  inchirierea unor terenuri din domeniul public al statului conform H.G. 632/2007 si a Ordinului M.M.G.A. 1487/2009 ;.

- s-au formulat puncte de vedere tehnice si juridice pentru rezolvarea solicitarilor primite la nivelul ABA Buzau Ialomita si a SGA-urilor privind  vecinatati, sesizari sau alte cerinte ce presupun sustinerea dreptului de proprietate al statului asupra bunurilor aflate in administrarea A.N.Apele Romane.

Activitatea de lucrari topografice desfasurata in anul 2018:

- realizare documentatii cadastrale  pentru inscrierea in CF a unor imobile aflate in administrarea AN Apele Romane- ABA Buzau Ialomita, in vederea inchirierii

- instruiri cu  personalul din cadrul SGA-urilor in privinta utilizarii aparaturii topografice si a  realizarii lucrarilor  topografice specifice

-  in cadrul procesului de inventariere a digurilor, in vederea expertizarii acestora, conform Legii 259/2010  si a Ordinului MMSC nr 872 din 20.10.2014, a fost asigurat suport tehnic pentru completarea Fiselor de inventariere a digurilor pe baza profilelor longitudinale si transversale realizate pentru digurile de aparare impotriva inundatiilor de pe raurile interioare, aflate in administrarea ABA Buzau Ialomita.

- lucrari topografice de teren si de birou, ca urmare a solicitarilor compartimentelor din cadrul ABA si a  subunitatilor din teritoriu, in sprijinul  stabilirii /clarificarii regimului  juridic pentru diverse bunuri imobile.

Promovare si Urmarire Investitii

Programul de investitii pe anul 2018 pe total A.B.A. Buzau-Ialomita, la obiectivele de investitii finantate de la bugetul de stat, credite externe (BDCE) si Surse proprii  a fost de:

24.710.000 / 23.653.000 lei INV/C+M

din care:          -Buget 	                                  	=        10.481.000 /   10.162.000 lei INV/C+M

-B.D.C.E. (Proiect  F/P 1579)  	=   	3.196.000 /   3.158.000 lei INV/C+M

-Surse proprii                                     =        11.033.000 / 10.333.000 lei INV/C+M

Realizarile si platile in anul 2018 au fost de:           24.198.976 / 23.364.103 lei INV/C+M

din care:         -Buget 	                                 	=   	10.373.372 /   10.098.357 lei INV/C+M

-B.D.C.E. (Proiect  F/P 1579)  	=   	3.193.365 /   3.158.000 lei INV/C+M

-Surse proprii                                     =         10.632.239 / 10.117.746 lei INV/C+M

In lista de program pe anul 2018, au fost cuprinse 13 obiective de investitii (11 obiective cu finantare de la bugetul de stat + surse proprii si 2 obiective cu finantare de la bugetul de stat  + credite externe BDCE- proiect F/P 1579 + surse proprii).

Din cele 13 obiective de investitii, 9 au fost in curs de executie si 4 obiective au fost in curs de desfasurare si pregatire .

A.  Obiectivele de investitii in curs de executie au fost:

- “Punerea in siguranta a barajului Iezer, jud. Calarasi”  /  surse proprii;

- “Combaterea inundaţiilor în subbazinul hidrografic Cricovul Dulce, jud. Dâmboviţa” / buget;

- “Recalibrare si consolidare albie rau Balaneasa sector pod rutier loc. Parscov-confluenta rau Buzau, jud. Buzau” / buget+ surse proprii;

- “Regularizare si consolidare de mal parau Matita in comuna Podenii Noi, jud. Prahova” / buget+ surse proprii;

- “Regularizare rau Saratel si afluenti in dreptul localitatii Berca, Scortoasa, Canesti, Chiliile, jud. Buzau” / buget+ surse proprii;

- “Regularizare rau Buzau pe zona Intorsura Buzaului-Sita Buzaului, jud. Covasna” / buget + BDCE + surse proprii ;

- Regularizare rau Ialomita amonte si aval Targoviste in zona localitatilor Branesti, Secuieni, Comisani, Bucsani, Marcesti, Dobra, Gheboaia, Finta, Cornesti, jud.Dambovita” / buget + BDCE + surse proprii;

- “Refacere rambleu mal stang canal evacuator, judetul Ialomita Etapa I -HG 582/2018”;/ buget

- “Refacere rambleu mal stang canal evacuator, judetul Ialomita Etapa II -Decizie ANAR / surse proprii

B. Obiectivele de investitii in curs de desfasurare si pregatire  au fost:

- “Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, în zona municipiului Urziceni, jud. Ialomiţa (etapa a II-a)”;

- “Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, sectorul Slobozia - Ţăndărei, jud. Ialomiţa (etapa a II-a)”;

- “Punerea in siguranta a digului de pe malul drept al fluviului Dunarea, pe bratul Borcea, in zona comunei Stelnica, jud. Ialomita”;

- “Protectie mal drept brat Borcea, zona Baital km 48-49=500, comuna Borcea, judetul Calarasi”

Din totalul obiectivelor de investitii aflate in curs de executie in anul 2018 s-au finalizat si receptionat la terminarea lucrarilor 5 obiective:

- “Punerea in siguranta a barajului Iezer, jud. Calarasi”  capacitati realizate: punere in siguranta baraj: aparare de mal L=2.800 ml

- “Recalibrare si consolidare albie rau Balaneasa sector pod rutier loc. Parscov-confluenta rau Buzau, jud. Buzau”. capacitati realizate:     recalibrare albie L = 800 ml; consolidare dig L=900 ml prag de fund 7 buc., epiuri 12 buc.

- “Regularizare rau Saratel si afluenti in dreptul localitatii Berca, Scortoasa, Canesti, Chiliile, jud. Buzau” capacitati realizate:  L= 2.500 ml, recalibrare albie L=280 ml

- “Refacere rambleu mal stang canal evacuator, judetul Ialomita”- Etapa I -HG 582/2018”- capacitati realizate: refacere eroziune L=85 ml, refacere praguri - 2 buc

- “Refacere rambleu mal stang canal evacuator, judetul Ialomita”- Etapa II -Decizie ANAR – Capacitati realizate: refacere eroziune L=115 ml